## Slide 1
スイスイナビ
水門ナビ / Suimon Navi — 水田水門タイミング意思決定支援
令和8年度 準天頂衛星「みちびき」ハッカソン 最終発表に向けた開発計画
Team E ｜ 奈良高専 ｜ KAI（個人参加）
2026.07.04 時点プラン

## Slide 2
地域課題
REGIONAL PROBLEM
実在する当事者
友人の祖父が営む水田（水稲）
水門（取水口）の開閉タイミングは長年の経験と勘に依存
天候・生育段階に応じた判断は高齢の担い手ほど負担が大きい
後継者が同じ精度で判断できるとは限らない → 継承リスク
なぜ今、解く価値があるか
水稲は水管理の精度が収量・品質に直結
手動操作を前提に、判断だけを支援する現実的な範囲設定
物理的な水門自動化はスコープ外（責任・安全上のリスクのため）
実際の圃場・実在の担い手で検証 → ベストフィールドワーク賞を狙える設計

## Slide 3
技術の壁
THE TECHNICAL WALL
スマホ単体GPS
市街地・遮蔽下でマルチパス誤差 → 実測で約5m前後ずれることがある
畦・水路など近接する地物を取り違えるリスク
圃場形状の正確な記録に不向き
QZ1 + みちびきSLAS
L1S/SLAS補強でサブメートル級（約1m）に改善
GGAセンテンスの品質指標=2（DGPS）で補強を実測確認
隣接地物を区別できる精度で圃場形状を記録可能
CLAS（センチメートル級）受信機は入手不可・貸与不許可 → SLAS（サブメートル級）を正面から使い、精度要求に見合う設計にする

## Slide 4
ソリューション
THE SOLUTION
スイスイナビ（水門ナビ）= 水門操作タイミングの「意思決定支援」Webアプリ
圃場の高精度形状データ＋気象情報から、推奨タイミングを提示。実際の水門操作は農家が行う。
高精度な圃場形状
SLAS実測で圃場境界・取水口位置を正確に記録
気象データ連携
降水・気温等を踏まえた水位管理タイミングを算出
自動化しない
物理操作は農家が実施 → 責任・安全上のスコープを明確化

## Slide 5
技術構成
SYSTEM ARCHITECTURE
QZ1 (Blue)
L1S/SLAS受信
Bluetooth SPP接続
Pixel 6a
NMEA受信・記録
fix=2 を確認
Leaflet地図
圃場形状を可視化
JavaScriptパース済み
静的JSON
圃場形状+水門ルール
Open-Meteo気象連携
GitHub Pages
無料・静的ホスティング
URL共有で公開
データ保存はlocalStorage（下書き）＋静的JSON中心。クラウドDB・ログイン基盤はMVP段階では構築しない（審査基準「完成度」に集中投資）。

## Slide 6
実証済みの進捗
PROVEN — 2026.07.06 実測セッション
アプリ公開中： klayertan.github.io/michibiki-suimon-navi/ — 実機QZ1データでエンドツーエンド動作を確認済み
332
有効測位点（キャンパス徒歩測量）
81%
SLAS補強率（fix=2：268点）
1.9
平均HDOP（fix=2、衛星4〜7機）
NMEA取込 → 品質別色分け地図表示 ／ 測量JSON入出力 ／ スマホGPS同時記録（比較用）
Open-Meteoから現在地気象を自動取得（手動上書き可）→ しきい値判定 → 推奨を提示
推奨出力の実例：24mm/24h降雨 → 「閉める」＋根拠説明＋「操作は必ず人が行う」明記

## Slide 7
ドローン拡張計画
DRONE EXPANSION — HOLYBRO X500 V2
発想の転換
課題：BluetoothSPPの通信距離（約10〜30m）は飛行中のライブ中継には不十分
解決：機体は自機のGPSで自律飛行。QZ1はペイロードとして搭載し機内ロギング
着陸後にデータ回収 → 飛行中のライブ通信は不要に
現時点の確定事項
機体登録・航空法対応：完了
学校内で試験飛行可（教員許可・作物なし区域）
友人の祖父の水田で実地飛行の見込み
残タスク
ペイロード重量・搭載方法の確定（QZ1＋電源）
ロギング方式の決定（機内ロガー or 端末搭載）
祖父から水田上空飛行の明示的な同意取得
同伴者の確保（単独作業禁止ルール）

## Slide 8
スマート農業への発展構想
VISION — UAV PADDY DIAGNOSIS PLATFORM
カメラ／画像認識＝「何の問題か」 × QZ1／QZSS＝「どこにあるか」 → 圃場診断マップを自動生成
検知対象（水管理から段階拡張）
水位・灌漑の異常（スイスイナビの中核）
雑草パッチの分布
病害虫の兆候
肥料・栄養起因の生育ムラ
収穫時期・登熟状態の判定
その他の圃場異常の検出
試作機アーキテクチャ
4S LiPo → 5V/5A BEC → Raspberry Pi 4 ＋ Camera Module 3 Wide（下向き撮影）
QZ1は機体上面に独立搭載・独立ロギング（実証済みの方式を流用）
CLEALINK/LoRaは座標＋問題ラベル等の小データのみ地上送信（映像は送らない）
処理はオフライン先行 → 将来リアルタイム化
試作段階では散布等の物理作用は行わない：撮影・座標記録・検知・マップ/CSV生成のみ（判断支援の思想を一貫）

## Slide 9
全体アーキテクチャ
FULL SYSTEM — 現在稼働中の部分と拡張部分
① 現場データ取得
② 処理（Webアプリ）
③ 出力・意思決定
QZ1 (SLAS) — 稼働中
BT SPP→スマホでNMEA記録
fix=2・衛星数・HDOPを取得
スマホGPS — 稼働中
同一歩行で同時記録
精度比較（〜5mドリフト実証用）
ドローン X500 V2 — 拡張
QZ1上面搭載・機内ロギング
Pi4+Camera Mod 3 Wide下向き撮影
（着陸後にデータ回収）
NMEAパーサ — 稼働中
GGA解析・品質別分類
$L1BAT/$L1MAG等は自動スキップ
Open-Meteo気象 — 稼働中
現在地の降雨・降水確率を自動取得
手動上書き可
しきい値判定 — 稼働中
閉≥20mm/様子見≥5mm/開待ち≥60%
※値は祖父ヒアリングで更新予定
Leaflet地図 — 稼働中
圃場/QZ1/GPSレイヤー
補強点のみ表示切替
推奨表示 — 稼働中
「閉める/様子見/開ける」
＋根拠説明＋人が操作の明記
診断マップ/CSV — 拡張
画像認識の問題ラベル×座標
LoRaで小データ地上送信
基盤：静的JSON（圃場形状・しきい値設定）＋ GitHub Pages（稼働中）｜ クラウドDB・ログインなし ｜ GeoJSONは[lng,lat]順
凡例：濃紺=拡張構想 ／ それ以外=稼働中（7/6実証済み）

## Slide 10
必要機材
EQUIPMENT NEEDED — ドローン拡張用
購入希望（ドローン拡張用・概算）
品目 | 用途 | 概算
Raspberry Pi 4B (4GB) | 機上コンピュータ | 〜¥10,000
Pi Camera Module 3 Wide | 下向き圃場撮影 | 〜¥8,000
microSD 64GB＋FFCケーブル | OS・データ保存/接続 | 〜¥3,000
5V/5A BEC＋XT60分岐 | 4S LiPo→Pi安全給電 | 〜¥3,000
テスター（マルチメータ） | BEC出力の事前確認 | 〜¥2,000
Pi固定トレイ・小物 | 機体マウント | 〜¥2,000
合計（概算） |  | 〜¥28,000
研究室在庫があれば流用希望：CLEALINK/LoRaモジュール×2・レベルシフタ・ジャンパ線
安全ルール順守：LiPo直結・Pixhawk給電は行わない（BEC経由のみ）／飛行は登録済み機体・同伴者あり・作物なし区域から

## Slide 11
検証・フィールドワーク計画
VALIDATION PLAN
① 学校で搭載試験
作物のない区域でQZ1搭載・ロギング動作を確認（教員許可済み）
② 同意取得
祖父から水田実地調査・上空飛行の明示的な同意を取得
③ 徒歩測量（確実に動く土台）
同伴者とQZ1＋Pixelで水田境界・水門位置を実測（MVPの主経路）
④ ドローン測量（発展）
祖父の水田上空で実地飛行 → 高密度な圃場形状データを取得
単独でのフィールドワーク・ドローン飛行は禁止 → 全工程で同伴者を確保する

## Slide 12
ロードマップ
ROADMAP TO 9/4
7月 ✓達成
コア機能を証明【完了】
アプリ公開済み。実機QZ1で332点取得、SLAS補強81%をE2Eで確認（7/6）。
7〜8月上旬
実圃場データ収集
祖父の水田で徒歩測量＋スマホGPS同時記録（精度比較図）。しきい値は祖父ヒアリングで決定。
8月
発展機能
学校でドローン搭載試験 → 同意取得後に水田上空測量。週次報告を継続。
9/1–9/4
現地合宿・最終発表
長岡高専にてフィールドテスト・仕上げ・最終発表（10分＋質疑10分）。

## Slide 13
審査基準への対応
RUBRIC ALIGNMENT
評価項目 | 配点 | 対応内容
地域課題の的確さ | 25 | 実在の祖父・水田。手動水門操作の負担を実地ヒアリングで裏付け
位置情報の活用度 | 25 | SLAS実測（fix=2・衛星数・HDOP）で圃場形状を高精度記録
完成度 | 20 | 公開済みアプリで実機データE2E動作を実証済み（7/6時点で稼働中）
プレゼンテーション | 15 | 課題→技術の壁→解決策→デモの型で構成
発展可能性 | 15 | しきい値は設定ファイル化で他圃場へ即展開。UAV圃場診断プラットフォームへ拡張構想あり
狙う特別賞：ベストフィールドワーク賞（実地調査重視）／技術チャレンジ賞（ドローン搭載SLAS測量）